Załącznik nr 1C

#### Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa aparatu /model ………………………………………………………………………..

Producent:…………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………….

Nazwa wykonawcy:..………………………………………………………………………….

Rok produkcji ( 2018 r. ) ……………………………………………………

( wypełnić w/w wykropkowane miejsca )

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany ( graniczny ) | Wpisać TAK lub NIE, podać wartość oferowanego parametru (podać w każdej pozycji) |
| --- | --- | --- | --- |
| TONOMETR BEZKONTAKTOWY - 1 szt. |
| I PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | Podać |  |
| 2 | Masa [kg] | Podać |  |
| 3 | Zasilanie - zasilacz medyczny Wyjście max. 12 V Wejście 100 240 V | Podać |  |
| 4 | Zakres pomiarowy 0-60 mmHg z dokładnością do 0,5mmHg | TAK - Podać |  |
| 5 | Wbudowana drukarka termiczna. Szerokość wydruku 57mm, średnica rolki papieru 35mm | TAK - Podać |  |
| 6 | Baza danych do 4000 pacjentów w j. polskim, format danych xml | TAK |  |
| 7 | Komunikacja Karta pamięci SD, komunikacja jednostronna LAN | TAK - Podać |  |
| 8 | Podbródek regulowany elektrycznie zakres ruchu 69mm | TAK - Podać |  |
| 9 | Kolorowy ekran dotykowy TFT LCD Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli Wielkość ekranu: max. 7 cali, 165 x 104 mm | TAK - Podać |  |
| 10 | Zakres głowicy pomiarowej 85 mm ( lewo / prawo ) 40 mm ( przód / tył ) 50mm ( góra / dół) | TAK - Podać |  |
| 11 | Funkcja auto naprowadzania oraz automatycznego pomiaru | TAK - Podać |  |
| 12 | Podbródek regulowany elektrycznie - zakres 69 mm | TAK - Podać |  |
| 13 | Stolik elektryczny w zestawie | TAK |  |
|  | Podstawa: 4-kółka (wszystkie niezależnie blokowane) | TAK |  |
|  | Waga całkowita 25,0-26,3 kg | TAK - podać |  |
|  | Wysokość blatu nad podłożem: Min: 730 mm Max: 930 mm | TAK - podać |  |
|  | Wielkość blatu: 660 mm x 460 mm | TAK - podać |  |
|  | Sterowanie góra-dół za pomocą klawiatury | TAK |  |
|  | Włączenie do prądu – sygnalizacja oświetleniem (dioda LED) | TAK |  |
|  | Główny włącznik zasilania sieciowego umieszczony na kolumnie (górne partie kolumny) | TAK |  |
|  | Podwójne gniazdo zasilania sieciowego (~100-230V) służące do podłączenia urządzeń medycznych | TAK |  |
| II Warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 2 | Możliwość zgłaszania usterek. | TAK, podać adres, telefon, fax |  |
| 3 | Autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK, podać adres, telefon, fax |  |
| 4 | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, świadczony będzie w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 5 | Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego montażu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 6 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia ( w miejscu instalacji po jego przekazaniu do eksploatacji ) potwierdzone stosownym certyfikatem | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne | TAK |  |
| 8 | Wykonawca gwarantuje dostępność serwisu i części zamiennych przez 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |
| 9 | Dokumentacja i instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej na CD, przy dostawie urządzenia | TAK |  |
| 10 | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego i odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej - paszporcie ( dojazd, praca inżyniera serwisowego, trwałe części zamienne obciążają Wykonawcę ) w przypadku wykonywania napraw w siedzibie Wykonawcy - aparat wysyłany i odsyłany będzie na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany uszkodzonego elementu na fabrycznie nowy w sytuacji, gdy nastąpi 2 krotne uszkodzenie w okresie gwarancyjnym tego samego elementu. Wymiana nastąpi nie później, niż w terminie 4 tygodni od dnia zdiagnozowania 3 usterki | TAK |  |
| 12 | Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| 13 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 14 | Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (T.J. Dz. U. 2017 poz. 211) | TAK |  |

UWAGA:

Nie spełnienie chociaż jednego warunku „TAK - warunek wymagany” lub nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji w ostatniej kolumnie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SIWZ, Wykonawca winien zaoferować produkt spełniający wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

........................................	                                                                       podpis i pieczęć Wykonawcy