Załącznik nr 1E

#### Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa aparatu /model ………………………………………………………………………..

Producent:…………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………….

Nazwa wykonawcy:..………………………………………………………………………….

Rok produkcji - 2018 r. ……………………………………………………

( wypełnić w/w wykropkowane miejsca )

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany ( graniczny ) | Wpisać TAK lub NIE, podać wartość oferowanego parametru (podać w każdej pozycji) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do ultradźwięków z bezobsługową głowicą - 1 szt. |
| 1 | Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 | TAK |  |
| 4 | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | TAK |  |
| 5 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | TAK |  |
| 6 | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 7 | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | TAK |  |
| 8 | Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz) | TAK |  |
| 9 | Współczynnik wypełnienia 5-95 % | TAK |  |
| 10 | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | TAK |  |
| 11 | Głowica ultradźwiękowa 12 cm² bez obsługowa montowana na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | TAK |  |
| 12 | Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm2 | TAK |  |
| 13 | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | TAK |  |
| 14 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | TAK |  |
| 15 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 16 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK |  |
| 17 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 18 | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów | TAK |  |
| 19 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | TAK |  |
| 21 | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 22 | Waga aparatu max 3 kg. | TAK |  |
| 23 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | TAK |  |
| 24 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 25 | Możliwość zasilania akumulatorowego (OPCJA) | TAK |  |
| 26 | Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski | TAK |  |
| 27 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | TAK |  |
| 28 | Stolik pod aparat | TAK |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Okres gwarancji – min. 24 m-ce | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 2 | Możliwość zgłaszania usterek. | TAK, podać adres, telefon, fax |  |
| 3 | Autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK, podać adres, telefon, fax |  |
| 4 | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, świadczony będzie w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 5 | Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego montażu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 6 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia ( w miejscu instalacji po jego przekazaniu do eksploatacji ) potwierdzone stosownym certyfikatem | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne | TAK |  |
| 8 | Wykonawca gwarantuje dostępność serwisu i części zamiennych przez 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |
| 9 | Dokumentacja i instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej na CD, przy dostawie urządzenia | TAK |  |
| 10 | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego i odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej - paszporcie ( dojazd, praca inżyniera serwisowego, trwałe części zamienne obciążają Wykonawcę ) w przypadku wykonywania napraw w siedzibie Wykonawcy - aparat wysyłany i odsyłany będzie na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany uszkodzonego elementu na fabrycznie nowy w sytuacji, gdy nastąpi 2 krotne uszkodzenie w okresie gwarancyjnym tego samego elementu. Wymiana nastąpi nie później, niż w terminie 4 tygodni od dnia zdiagnozowania 3 usterki | TAK |  |
| 12 | Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| 13 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 14 | Deklaracja zgodności w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (T.J. Dz. U. 2017 poz. 211) | TAK |  |

UWAGA:

Nie spełnienie chociaż jednego warunku „TAK - warunek wymagany” lub nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji w ostatniej kolumnie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SIWZ, Wykonawca winien zaoferować produkt spełniający wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

........................................	                                                                                      podpis i pieczęć Wykonawcy