Załącznik nr 1A

#### Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa aparatu /model ………………………………………………………………………..

Producent:…………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………….

Nazwa wykonawcy:..………………………………………………………………………….

Rok produkcji ( 2019 r. ) ……………………………………………………

( wypełnić w/w wykropkowane miejsca )

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany ( graniczny ) | Wpisać TAK lub NIE, podać wartość oferowanego parametru (podać w każdej pozycji) |
| --- | --- | --- | --- |
| BIOSTYMULATOR LASEROWY ( fabrycznie nowy ) - 1 szt. |
| I Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i wyposażenia |
| 1 | Biostymulator laserowy sterowany mikroprocesorem | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym śred. min. 4,3” | TAK |  |
| 3 | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | TAK |  |
| 4 | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych | TAK |  |
| 5 | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów | TAK |  |
| 6 | Funkcja powtórzeń dawki | TAK |  |
| 7 | Czujnik do pomiaru mocy lasera | TAK |  |
| 8 | Możliwość stosowania, jako aparat przenośny | TAK |  |
| 9 | Zegar sterujący czasem zabiegu 1 s. - 99 min | TAK |  |
| 10 | Zasilanie 230 V / 50 CHZ / 50 VA | TAK |  |
| 11 | Wymiary 335 x 270 x 125 mm (+/- 5%) | TAK |  |
| 12 | Masa aparatu do 2,5 kg | TAK |  |
| 13 | Sonda punktowa 808 nm /400 mW (praca ciągła i impulsowa z płynną regulacją mocy). Do pracy z aparatami Lasertronic LT-3, Solatronic SL-3 oraz Magnetronic MF-24. | TAK |  |
| 14 | Torba transportowa | TAK |  |
| II Warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Okres gwarancji na biostymulator i sondę - min. 24 m-ce | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 2 | Możliwość zgłaszania usterek. | TAK, podać adres, telefon, fax |  |
| 3 | Autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK, podać adres, telefon, fax |  |
| 4 | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, świadczony będzie w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 5 | Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego montażu w miejscu użytkowania | TAK |  |
| 6 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia ( w miejscu instalacji po jego przekazaniu do eksploatacji ) potwierdzone stosownym certyfikatem | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne | TAK |  |
| 8 | Wykonawca gwarantuje dostępność serwisu i części zamiennych przez 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |
| 9 | Dokumentacja i instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej na CD, przy dostawie urządzenia | TAK |  |
| 10 | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego i odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej - paszporcie ( dojazd, praca inżyniera serwisowego, trwałe części zamienne obciążają Wykonawcę ) w przypadku wykonywania napraw w siedzibie Wykonawcy - aparat wysyłany i odsyłany będzie na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany uszkodzonego elementu na fabrycznie nowy w sytuacji, gdy nastąpi 2 krotne uszkodzenie w okresie gwarancyjnym tego samego elementu. Wymiana nastąpi nie później, niż w terminie 4 tygodni od dnia zdiagnozowania 3 usterki | TAK |  |
| 12 | Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy | TAK |  |
| 13 | Paszport techniczny | TAK |  |

UWAGA:

Nie spełnienie chociaż jednego warunku „TAK - warunek wymagany” lub nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji w ostatniej kolumnie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SIWZ, Wykonawca winien zaoferować produkt spełniający wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

........................................	                                                                       podpis i pieczęć Wykonawcy